# Aanbestedingstekst

# Bewegingsmelders theMura S180-100 B UP

Bestelnr.: 			2060750

Kenmerken:

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos

- Zonder afdekplaat, past in vele gebruikelijke schakelaarprogramma's (met accessoires), voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting

- Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m

- Bereiksbeperking meegeleverd

- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's

- Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)

- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen

- Trapverlichtingsfunctie

- Langtijdfunctie

- Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie

- Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar

- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar

- Testmodus ter controle van het detectiebereik

- Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 			230 V AC

Frequentie: 				50 - 60 Hz

Eigen verbruik: 			ca. 0.4 W

Detectiebereik radiaal: 			12 x 10 m

Detectiebereik tangentieel: 		14 x 17 m

Montagehoogte Mh: 			0,8 – 1,2 m

Kanaal A licht: 		Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Schakelvermogen LED < 2 W:		typ. 40 W

Schakelvermogen LED > 2 W:		typ. 450 W

Lichtsterkteschakelwaarde: 		5 – 1000 lux

Nalooptijd licht: 				10 s – 30 min, impuls

Beschermingsgraad: 			IP 20

Bedrijfstemperatuur: 			-15° C tot +45° C

Afmetingen: 				85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm

Montage: 				Wandmontage in diverse schakelaarprogramma's, gr. 1

Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik door Slave-apparaat:

Bestelnr. wit: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)

### Afdekplaat theMura FED WH

### Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070786

### Afdekplaat theMura LM WH

### Kleur wit, past bij Legrand Mosaic

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070787

### Afdekplaat theMura BJBSI WH

### Kleur wit, past bij BJE balance SI

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070788

### Afdekplaat theMura JAS WH

### Kleur wit, past bij Jung AS 500

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070789

### Afdekplaat theMura MMP WH

### Kleur wit, past bij Merten M-Plan

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070790

### Afdekplaat theMura GS WH

### Kleur wit, past bij Gira Standard 55

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070791

### Afdekplaat theMura BS WH

### Kleur wit, past bij Berker S.1

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070792

### Afdekplaat theMura Theben WH

### Kleur wit, Theben-design

### voor meer informatie zie www.theben.de/theMura

Bestelnr.:			9070798