Aanbestedingstekst

Aanwezigheidsmelder theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH

Bestelnr. wit: 		2080095

Kenmerken:

- Passief infrarode aanwezigheidsmelder DALI-2 voor de automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting en andere apparaten c.q. systemen

- Detectiebereik rond 360°, bewegend tot 491 m2 (Ø 25 m)

- Dit apparaat analyseert de informatie van de DALI toetsinterfaces en stuurt de actoren zoals DALI-EVA's of DALI-relais aan volgens de DALI-2 norm

- Geïntegreerde DALI-voeding

- Kleurtemperatuurregeling op basis van het tijdstip van de dag HCL (Human Centric Lighting)

- Gebruik met RGBW-lampen

- Tijdgestuurde acties dankzij de geïntegreerde schakelklok

- Flexibele toewijzing van max. 4 lichtgroepen, bovendien max. 4 schakelgroepen en 2 aanwezigheidsgroepen per app

- Constante lichtregeling of dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed, oriëntatielicht

- Schakelen en constante lichtregeling zonder aanwezigheidsinvloed

- 3 menglichtmetingen

- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting met invoer van de gemeten lux-waarde

- Eeenvoudige koppeling van max. 4 DALI-toetsinterfaces (16 toetsen) per app

- Eenvoudige, intuïtieve ingebruikname en bediening dankzij app, bidirectionele communicatie d.m.v. BLE en dus eenvoudig uitlezen van alle parameters

- Verbindingsbeveiliging als bescherming tegen externe manipulatie

- Scènes kunnen met willekeurige DALI-EVA's worden gemaakt en met toetsen worden opgeroepen of afstandsbediening

- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen

- Dimsnelheid handmatig dimmen instelbaar op 2 niveaus

- Keuze van de dimcurve (normale of lineaire dimcurve volgens IEC 62386-218)

- Zelflerende nalooptijd

- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)

- Inleerfunctie

- Detectiegevoeligheid instelbaar

- Zeer eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag (eco/eco plus)

- Selecteerbare regelsnelheid

- Handmatige oversturing met afstandsbediening of toets

- Trapverlichtingsfunctie

- Reactie na knopbediening selecteerbaar (school/office)

- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

- Testmodus licht

- Statusweergave met RGB LED

- Mooi design, met verwisselbare afdekramen in drie kleuren

- Eenvoudige uitbreiding van het detectiebereik door automatische koppeling van de DALI-2 aanwezigheidssensoren

- App „DALI-2 RSplug“ (voor iOS / Android / Windows)

- Plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 met plafondinbouwdoos 68A met springveren (optioneel)

- Opbouwmontage mogelijk met opbouwraam 110A (optie)

- Gebruikersafstandsbediening 'theSenda B' (optioneel)

- Beperking van het bereik met afdekclips (optie)

- Dit apparaat voldoet aan de EMC-Richtlijn 2014/30/EU, NSR 2014/35/EU en EN 62386-101/102 en ondersteund 208/209/218/301/303

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning:                               230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz

Eigen verbruik: 		     < 0,7 W (zonder DALI-deelnemers); < 1,6 W (met DALI-uitgang 150 mA)

DALI-uitgang: 			     gegarandeerd 150 mA, max. 250 mA (volgens EN 62386-101)

Detectiebereik zittend: 		     Ø 6 m (montagehoogte 3 m)

Detectiebereik bewegend: 	     Ø 24 m tangentieel, Ø 8 m radiaal (montagehoogte 3 m)

Montagehoogte: 	     	     2 – 15 m

Instelbare lichtsterkte: 		     10 – 6000 lux / meting uit

Nalooptijd licht: 			     10 s – 120 min

Oriëntatielicht tijd: 		     0 s – 180 min / constant aan

Oriëntatielicht dimwaarde: 	     1 – 75 % traploos

Inschakelvertraging aanwezigheid: 0 s - 10 min

Nalooptijd aanwezigheid: 	     10 s – 120 min

Gangnauwkeurigheid schakelklok:  ≤ ± 0,5 s/dag bij + 25 °C

Gangreserve schakelklok: 	      7 jaar

Beschermingsgraad: 		      IP 54 (in ingebouwde toestand)

Bedrijfstemperatuur: 		      -15 °C tot +45 °C

Afmetingen: 			      Ø 110 mm, inbouwdiepte 40 mm

Soort aansluiting: 		      schroefklemmen / max. 2 x 2,5 mm2

Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik theRonda P360 DALI-2 S UP WH, Ø 24 m

Bestelnr. wit: 		2080090

Uitbreiding van het detectiebereik theRonda S360 DALI-2 S UP WH, Ø 8 m

Bestelnr. wit: 		2080590

Uitbreiding van het detectiebereik thePassa P360 DALI-2 S UP WH, 30 m x 4,5 m

Bestelnr. wit: 		2010390

Uitbreiding van het detectiebereik PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH, 7 m x 7 m

Bestelnr. wit: 		2030190

DALI-2 toetsinterface TA 4 S DALI-2

Compact DALI-2-inbouwstuurapparaat met 4 ingangen voor de aansluiting van potentiaalvrije toetsen volgens IEC 62386, Deel 301.

Bestelnr.: 			4960094

DALI-2 schakelactor SU DALI-2

Compacte DALI-2 inbouwrelaismodule voor het direct aansturen van lasten via de DALI-bus volgens IEC 62386, Deel 208 (apparaattype 7). Potentiaalvrij µ-contact,13 A / 250 V AC.

Bestelnr.: 			4940091

Gebruikersafstandsbediening theSenda B

Gebruikersafstandsbediening met geïntegreerde luxmeter.

Bestelnr.: 			9070985

Opbouwraam 110A

Bestelnr. wit: 			9070912 (opbouwraam 110A WH)

Bestelnr. grijs: 		9070913 (opbouwraam 110A GR)

Bestelnr. zwart: 		9070600 (opbouwraam 110A BK)

Afdekraam Cover 110

Bestelnr. grijs: 		9070591 (Cover 110 GR)

Bestelnr. zwart: 		9070851 (Cover 110 BK)

Plafondinbouwdoos 68A

Boordiameter 68 mm

Bestelnr.: 			9070992

Afdekclip ter beperking van het bereik

5 stuks

Bestelnr.: 			9070921

QuickSafe balbeveiliging

Bestelnr.: 			9070531