Aanwezigheidsmelder KNX voor magazijnpaden en gangen, verlichting en klimaatinstallaties, 15x5 m, wit (compact passimo KNX WH)

Infrarood - aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, volautomatisch/halfautomatisch omschakelbaar, toets- of schakelaarregeling, menglichtmeting ~ 10...1500 lx, 1 of 2 uitgangen verlichting: AAN/UIT of constante lichtregeling, vertraging 30 s...20 min zelflerend, uitgang aanwezigheid: AAN/UIT, contactvertraging 0 s...10 min, afvalvertraging 30 s...120 min, uitgang lichtsterkte, uitgang bewaking, scènebesturing met 2 scènes per lichtgroep, op afstand bedienbaar, frontplaat isolatiemateriaal wit 102,5x102,5x44 mm, bevestigingsplaat 70x70 mm voor inbouwdoos, inbouwdiepte 40 mm, bedrijfsspanning: BUS

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: thebenHTS

Type: compact passimo KNX WH

Bestelnr.: 2019280

Eenheid: ST

Accessoires

# Managementafstandsbediening (SendoPro 868-A)

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur, optioneel. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parameterrecords naar de melder. Opslaan en oproepen van door de gebruiker gedefinieerde parameterrecords in het interne geheugen of op een aparte SD-kaart. Geschikt voor alle op afstand bedienbare thebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

# Serviceafstandsbediening (QuickSet plus)

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden, optioneel

Bestelnr.: 9070532

Gebruikersafstandsbediening (clic)

optioneel

Bestelnr.: 9070515

# Opbouwraam compact, wit

Bestelnr.: 9070514