Gang aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, licht en HVAC, 30x4 m (compact passage)

Theben (HTS)-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, volautomatisch/halfautomatisch omschakelbaar, pulsdrukker- of schakelaarregeling, mixlichtmeting ~10...1500 lx, 2 relais voor licht en aanwezigheid, detectiebereik rechthoekig 30x4m bij montagehoogte 2,5 m, relais licht: 1 maakcontact 6 A 1400 VA, vertraging 10 s...20 min / korte impuls, relais aanwezigheid: 1 maakcontact potentiaalvrij, 250 V AC, 50 W/50 VA min. 0,5 mV / 10 mA, contactvertraging 0 s...10 min / ruimtebewaking, afvalvertraging 0 s...10 min met afstandsbediening, frontplaat isolatiemateriaal wit 102,5x102,5x44 mm, bevestigingsplaat 70x70 mm, inbouwdiepte 40 mm

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabrikaat: Theben

Type: compact passage

Bestelnr.: 2010090

Eenheid: ST

Accessoires

# QuickSet plus

Serviceafstandsbediening

Bestelnr.: 9070532

clic

Gebruikersafstandsbediening

Bestelnr.: 9070515

# Opbouwhuis compact, wit

Bestelnr.: 9070514