Aanwezigheidsmelder KNX; inbouw in holle plafonds, puur wit (PlanoCentro EWH-A-KNX)

Passief-infrarood (PIR) aanwezigheidsmelder voor inbouw in holle plafonds; vlak design; inbouwuitsparing 100x100 mm; materiaaldikte tot 26 mm; twee kanalen licht voor de regeling van twee lichtgroepen; schakelen of constante lichtregeling; naar vol- of halfautomatische modus om te schakelen; kanaal lichtsterkte met cyclische uitvoer; kanaal voor ruimtebewaking; verkorting van de nalooptijd licht bij korte aanwezigheid; menglichtmeting 5-2000 lx; vierkant 360°-registratiebereik max. lopend 100 m2 (10x10 m) zittend 64 m2 (8x8 m) bij 3,5 m montagehoogte; lichtuitschakelvertraging zelflerend 30 s...60 min, omschakeling tussen 2 gewenste lichtsterktes, gewenste lichtsterktes via bus instelbaar, stand-by-functie; aanwezigheidskanaal met inschakelvertraging 10 s...30 min/inactief, uitschakelvertraging 10 s...120 min; parameters op afstand bedienbaar en uitleesbaar (SendoPro 868-A), master/slave-modus selecteerbaar; testfuncties; scènebesturing met twee scènes, 8-bits scènes; frontraam puur wit 112x112x5 mm, inbouwdiepte 80 mm; beschermingsklasse IP 40, geïntegreerde buskoppeling en voedingsspanning via bus.

Excl. installeren en in bedrijf stellen

Fabricaat: thebenHTS

Type: PlanoCentro EWH-A KNX, wit

Bestelnr.: 2059102

Eenheid: ST

Accessoires

# Managementafstandsbediening (SendoPro 868-A)

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur, optioneel. Tekstgestuurde handleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaardes of hele parameterrecords naar de melder mogelijk. Oproepen en opslaan van door de gebruiker gedefinieerde parameterrecords in het interne geheugen of op een aparte SD-kaart mogelijk. Geschikt voor alle op afstand bedienbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

Gebruikersafstandsbediening (SendoClic)

optioneel

Bestelnr.: 9070690