# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

KNX-aanwezigheidsmelder voor wandmontage wit, 2x verlichting/2x aanwezigheid (HKL), radius 8 m

(PresenceLight 180B-KNX WH)

ThebenHTS-aanwezigheidsmelder voor wandmontage, volautomatische lichtregeling, volautomatisch/halfautomatisch omschakelbaar, toetsaansturing, menglichtmeting 5...2000 lx, 180°-registratiebereik, lopend 100 m2 (radius 8 m) zittend 25 m2 (7x3,5 m) bij 2,2 m montagehoogte, 1 of 2 kanalen verlichting: schakelen (aan/uit) of constante lichtregeling, lichtuitschakelvertraging zelflerend 30 s...60 min, omschakeling tussen 2 gewenste lichtsterktes, gewenste lichtsterktes instelbaar via bus, stand-by-functie; kanaal lichtsterkte met cyclische uitvoer, kanaal voor ruimtebewaking; verkorting van de uitschakelvertraging verlichting bij korte aanwezigheid; aanwezigheidskanaal met inschakelvertraging 10 s...30 min/inactief, uitschakelvertraging 10 s...120 min; op afstand bedienbaar, master/slave-modus selecteerbaar; testfuncties; scènebesturing met twee scènes, 8-bits scènes; beschermklasse IP54, geïntegreerde buskoppeling; frontplaat isolatiemateriaal wit 86x86x27 mm, bevestigingsplaat 70x70 mm, inbouwdiepte 38 mm

Excl. installeren en in bedrijf stellen

Fabricaat: ThebenHTS

Type: PresenceLight 180B-KNX WH, wit

Bestelnr.: 2009050

Eenheid: ST

Accessoires

# Managementafstandsbediening (SendoPro 868-A)

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur, optioneel. Tekstgerichte handleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parameterrecords naar de melder mogelijk. Oproepen en opslaan van door de gebruiker gedefinieerde parameterrecords in het interne geheugen of op een aparte SD-kaart mogelijk. Geschikt voor alle op afstand bedienbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

Gebruikersafstandsbediening (SendoClic)

optioneel

Bestelnr.: 9070690

# Opbouwraam PresenceLight, wit

Bestelnr.: 9070513

QuickSafe ronde beschermkorf

Bestelnr.: 9070531