# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

KNX-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage wit, 2x licht/2x aanwezigheid (HKL), 7x7 m

(PresenceLight 360B-KNX WH)

ThebenHTS-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, volautomatische lichtbesturing, om te schakelen naar volautomatische/halfautomatische modus, toetsaansturing, menglichtmeting 5...2000 lx, vierkant 360°-registratiebereik, lopend 49 m2 (7x7 m) zittend 20 m2 (4,5x4,5 m) bij 3 m montagehoogte, 1 of 2 kanalen licht: schakelen (aan/uit) of constante lichtregeling, lichtuitschakelvertraging zelflerend 30 s...60 min, omschakeling tussen 2 gewenste lichtsterktes, gewenste lichtsterktes instelbaar via bus, stand-by-functie; kanaal lichtsterkte met cyclische uitvoer; kanaal voor ruimtebewaking; verkorting van de nalooptijd licht bij korte aanwezigheid; aanwezigheidskanaal met inschakelvertraging 10 s...30 min/inactief, uitschakelvertraging 10 s...120 min; op afstand te bedienen, master/slave-modus selecteerbaar; testfuncties; scènebesturing met twee scènes, 8-bits scènes; beschermklasse IP54, geïntegreerde buskoppeling; frontplaat isolatiemateriaal wit 86x86x27 mm, bevestigingsplaat 70x70 mm, inbouwdiepte 38 mm

Excl. installeren en in bedrijf stellen

Fabricaat: ThebenHTS

Type: PresenceLight 360B-KNX WH, wit

Bestelnr.: 2009000

Eenheid: ST

Accessoires

# Managementafstandsbediening (SendoPro 868-A)

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur, optioneel. Tekstgestuurde handleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaardes of hele parameterrecords naar de melder mogelijk. Oproepen en opslaan van door de gebruiker gedefinieerde parametersets in het interne geheugen of op een aparte SD-kaart mogelijk. Geschikt voor alle op afstand bedienbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

Gebruikersafstandsbediening (SendoClic)

optioneel

Bestelnr.: 9070690

# Opbouwraam PresenceLight, wit

Bestelnr.: 9070513

QuickSafe ronde beschermkorf

Bestelnr.: 9070531