1-kanaals KNX-bewegingsmelder voor plafondinbouw (SPHINX 331 S KNX)

Bewegingsmelder met constante lichtregeling voor plafondinbouw, onopvallende en vlakke montagebehuizing. Verlichtingsregeling AAN/UIT afhankelijk van lichtsterkte en beweging of alleen afhankelijk van beweging. Constante lichtregeling permanent of bewegingsafhankelijk. Detectiebereik 7 m diameter bij 2,8 m montagehoogte, lichtsterktebereik van 0-700 lux instelbaar (met correctiefactor tot 5600 lux), wijziging van de gewenste lichtsterkte door lang op de toets te drukken (inleren). Nalooptijd van 1 s - 120 min instelbaar, functies: verlichting AAN/UIT, rolluik/jaloezie OMHOOG/OMLAAG, tijdfuncties, blokkeren van de bewegingsmelder, dimwaardes, dimmen OMHOOG/OMLAAG, master/slave-functie. Voedingsspanning: bus.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: SPHINX 331 S KNX

Bestelnr.: 1079215

# Eenheid: ST