# 1-kanaals mini bewegingsmelder thePiccola S360 100 DE WH

Passieve infrarode bewegingsmelder voor plafondmontage; automatische bewegings- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting; detectiebereik: rond 360°, bewegend tot 50 m2 (Ø 8 m), montagehoogte tot 4 m;

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

bedrijfsspanning 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz; energieverbruik ca. 0,5 W, beschermingsgraad IP 21 sensor, IP 20 voeding; bedrijfstemperatuur -20 °C tot +50 °C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 240 V AC/10 A, 2000 W of 1300 VA (140 µF); bedrijf als volautomaat; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 5 – 1000 lux, inleerfunctie; nawerktijd 30 s – 30 min; impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar;

Door voorinstelling in de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testbedrijf ter controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave-schakeling;

montage in holle plafonds met veren, plafonduitsparing Ø 34 – 36 mm, inbouwdiepte ca. 22 mm;

Fabricaat: Theben

Type: thePiccola S360-100 DE WH (wit)

Bestelnr.: 1060200

Eenheid: ST

### Accessoires