# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder thePrema S360 DALI UP WH / GR

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor belichting  met regeling voor continu licht of schakelbedrijf; detectiebereik vierkant 360°, bewegend 49 m2 (7 x 7 m), zittend 25 m2 (5 x 5 m) bij 3 m montagehoogte;

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

Bedrijfsspanning 230 V AC / 50 Hz, eigen verbruik ca. 0,5 W; beschermingsgraadIP 20, in ingebouwde staat IP 40; DALI-interface conform EN 62386:2009  voor max. 25 DALI-regelapparaten; eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering van groepsadressen (DALI-Broadcast);

Continue lichtregeling met stand-by functionaliteit, dimbare verlichting in schakelbedrijf met stand-by functionaliteit; stand-by lichtsterkte van 1 - 25 % instelbaar als oriëntatielicht; bedrijf als volledige of halfautomaat omschakelbaar; gewenste lichtsterkte instelbaar ca. 5 - 3000 Lux, inleerfunctie via afstandsbediening of toetsen; zelflerende nalooptijd 10 s - 60 min; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid); aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatig dimmen en schakelen; gedrag na toetsbediening instelbaar; scèneunctie; instelling van correctiefactor voor ruimte voor compensatie van de lichtsterktemeting; detectiegevoeligheid instelbaar.

door voorinstelling op de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; uiterst eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de nieuwe "eco plus"-functie; testbedrijf voor controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebedrijf door master/slave- of master/master-schakeling;

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110A;

Fabricaat: thebenHTS

Type: thePrema S360 DALI UP..

Bestelnr.: 2070525 (thePrema S360 DALI UP WH, wit)

2070526 (thePrema S360 DALI UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

Uitbreiding van het detectiebereik door slave-apparaat:

Optie

Type: thePrema S360 Slave E UP..

Bestelnr.: 2070630 (thePrema S360 Slave E UP WH, wit)

2070631 (thePrema S360 Slave E UP GR, grijs)

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwraam 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwraam 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917